## Slide 1: asipsi
Sistemul de stabilizare si de control al unei drone
UTCB, AIA,Anul 4
Trifu Andrei-Caludiu

## Slide 2: Cuprins
Introducere
Scoupul Proiectului
Functionalitatea Sistemului
Lisa componente Hardware
State-of-art
Scenariu de utilizare
Concluzii & Dezvoltări ulterioare

## Slide 3: Scopul proiectului
Scopul proiectului "dezvoltarea sistemului de stabilizare și control al unei drone pentru măsurarea parametrilor dintr-o încăpere" este de a crea un sistem eficient și versatil care să permită utilizatorului să monitorizeze și să controleze în mod precis o dronă în scopul colectării datelor dintr-o încăpere.
Prin utilizarea dronei echipate cu senzori pentru măsurarea parametrilor precum nivelul de dioxid de carbon, temperatura și umiditatea, proiectul își propune să ofere o soluție inovatoare pentru monitorizarea calității aerului și a condițiilor de mediu din interiorul unei încăperi.

## Slide 4: Functionalitarile sistemului
O functionalitate a proiectului constă în colectarea datelor dintr-o încăpere sau spațiu deschis, inclusiv nivelul de dioxid de carbon din aer, temperatura și umiditatea acestuia, utilizând senzori specializați plasați strategic. Aceste date sunt înregistrate și transmise către sistemul de procesare pentru analiză ulterioară și sunt disponibile pentru utilizare în aplicația mobilă asociată. Această funcționalitate oferă utilizatorilor informații esențiale despre calitatea aerului din mediul lor, permițându-le să ia decizii informate pentru confortul și sănătatea lor.

## Slide 5: Lista cu componentele hardware
Aceste componente formează baza sistemului și permit colectarea datelor despre mediul înconjurător și controlul dronei în timpul zborului :
Arduino Uno R4 WiFi: Placă de dezvoltare Arduino cu capacitate de conectivitate WiFi pentru controlul și comunicarea cu alte dispozitive în rețea.
SpeedyBee F405 V4 BLS 55A: Procesor de stabilizare utilizat pentru controlul și stabilizarea dronei în timpul zborului.
DHT11: Senzor de temperatură și umiditate relativă, utilizat pentru măsurarea condițiilor de mediu într-o anumită locație.
CCS811 CO2 Eco2 TVOC: Senzor de gaz utilizat pentru detectarea concentrațiilor de CO2 (dioxid de carbon) și TVOC (compuși organici volatili totali) în aer, precum și pentru monitorizarea calității aerului.

## Slide 6: STAte-of-art
În cadrul industriei moderne a dronelor și a monitorizării mediului, există o serie de companii lider care dezvoltă soluții avansate pentru colectarea datelor și controlul dronelor. Companii precum DJI, Parrot și SenseFly oferă o gamă variată de drone echipate cu senzori avansați și camere pentru capturarea datelor precise de mediu.
În același timp, organizații precum Aerodyne Group și PrecisionHawk oferă soluții personalizate pentru industrii precum infrastructura, agricultura și energie, folosind drone și software specializat pentru monitorizarea și analiza datelor colectate.
Aceste soluții moderne și inovatoare au ca scop îmbunătățirea proceselor de luare a deciziilor și a gestionării mediului înconjurător, contribuind la progresul și sustenabilitatea societății noastre.

## Slide 7: Scenariul de utilizare: Monitorizarea calității aerului într-un spațiu de lucru de birou:
Rezumatul procesului de utilizare a dronei și a senzorilor pentru monitorizarea calității aerului în spațiul de lucru începe cu configurarea și lansarea dronei echipate cu senzorii necesari. Drona zboară pe un traseu prestabilit, colectând date despre nivelul de dioxid de carbon, temperatura și umiditatea aerului.
Datele sunt transmise în timp real către sistemul de procesare pentru analiză. Utilizatorul primește rapoartele și analizează rezultatele pentru a evalua calitatea aerului și poate lua măsuri corective, cum ar fi ventilarea suplimentară. Datele sunt accesibile și interactivizabile prin intermediul aplicației mobile asociate pentru monitorizarea în timp real.
După finalizarea misiunii, drona aterizează în siguranță, iar utilizatorul poate analiza datele pentru decizii viitoare legate de calitatea aerului în spațiu.

## Slide 8: Concluzii & Dezvoltări ulterioare
Concluzii:
Implementarea unui sistem de monitorizare a calității aerului folosind drone și senzori reprezintă o soluție inovatoare și eficientă pentru evaluarea mediului în spații interioare.
Procesul de colectare a datelor în timp real și analiza acestora oferă utilizatorilor informații valoroase pentru îmbunătățirea calității aerului și a condițiilor de lucru.
Integrarea senzorilor avansați în drone permite o monitorizare mai precisă și mai cuprinzătoare a parametrilor de mediu, oferind o imagine mai completă a situației.
Dezvoltări ulterioare:
Îmbunătățirea preciziei și sensibilității senzorilor pentru o mai bună detectare a schimbărilor subtile ale calității aerului.
Dezvoltarea unor algoritmi de analiză a datelor mai avansați pentru identificarea și anticiparea problemelor legate de calitatea aerului.
Integrarea de tehnologii suplimentare, cum ar fi camerele termice sau senzorii de poluanți specifici, pentru o monitorizare și analiză mai completă a mediului.
Extinderea capacității de comunicare și de interacțiune a sistemului cu alte dispozitive inteligente și platforme de gestionare.

## Slide 9: Mulțumesc pentru atentie!
Trifu Andrei-Caludiu